## Slide 1: Smartbooze
Internet of THINGS
Diego Kuderna, Jonas Tulodziecki, Simeon Ruoss, Tobias Schmalzried

## Slide 2: Problem
Betrunkenes Fahren soll verhindert werden
Alkoholkonsumtracker -> Analyse des Trinkverhaltens
Bewusstes Trinken von Alkohol erleichtern
Internetanbindung
Smarter Alkoholtest

## Slide 3: Lösung
Aufzeichnung der Promille-Werte
Applikation
Cloud-Anbindung über WLAN
Warnung vor alkoholisiertem Fahren durch einen Alexa-Skill und eine App

## Slide 4: Produkt Features
Alkoholsensordaten werden von einem µC in Cloud hochgeladen
Auswertung der Daten per App
Auswertung der Daten mit Alexa

## Slide 5: Aufbau des Produkts
Powerbank
Mikrocontroller
Alkoholsensor
Cloud
App
Alexa-Skill

## Slide 6: Entwicklung des Schaltplans

## Slide 7: Sensorkalibrierung
Sensor nicht vorkalibriert
Alkohol trinken
Messung nach Zeitabstand von 40min
Kalibrierung anhand berechnetem Promillewert
Umrechnungsfaktor von Analogwert in Promillewert

## Slide 8: Entwicklung des Gehäuses

## Slide 9: Umgesetzte App Features
Anzeigen des aktuellen Promillewertes
Promillewerte der letzten Tage
Auswertung Tage ohne Alkoholkonsum

## Slide 10: Alexa Skill
Alexa, wann bin ich fahrtüchtig?
Alexa, was kann ich gegen einen Kater tun?
Alexa, bin ich betrunken?

## Slide 11: Alexa Skill Fazit
Veröffentlichung des Skills nicht möglich: zu wenig Interesse der breiten Masse
Skill wird in der „Entwicklungsphase“ verweilen
Nicht schwerwiegend, da Abfrage des Promillewertes über die App möglich ist
Jeder kann den Code kopieren und eigenen Skill entwickeln

## Slide 12: Markt & Marketing
Einsatz im Auto zur Fahrerkontrolle
Daten für Versicherungen/Statistiken
Bei Vergehen können Behörden den Alkoholkonsum mit Videobeweis prüfen
Selbstkontrolle, bewussteren Umgang mit Alkohol fördern
Erinnerungen an Abstinenz -> Belohnungssystem

## Slide 13: Alleinstellungsmerkmal
Messdaten gehen nicht sofort verloren
Internetanbindung über WLAN
Erweiterung zur Mobilfunkanbindung
Modularer Aufbau mit Alkoholsensor
Unbegrenzter Speicherplatz für Testergebnisse

## Slide 14: Wettbewerb
Ace Alkoholtester mit Smarten Funktionen ab ca. 95€
    Sensoren mit und ohne App-Anbindung mit Bluetooth-Verbindung
    https://www.ace-technik.com/category/alkoholtester.23020.html?row=0&count=36&order_by=Relevance&order_direction=DESC&filter[Alkoholtester-Typ]=Mobile+Alkoholtester (Auswahl der smarten Alkoholsensoren)

## Slide 15: Proof of Concept

## Slide 16: Kosten des ersten Prototyps
Möglichst günstig
Amazon Alexa Echo Dot 50 Euro
Powerbank ca. 20 Euro
Raspberry Pi 3 Model B 70 Euro
DFRobot Gravity:Analog Alcohol Sensor(MQ3) for Arduino -> günstig, schlechtere Qualität
Espressif ESP32S
C&K Switches PTS 645 Series Switch
Ca. 15 Euro
Notes: https://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/pitch-deck/